模拟题库一

一、选择题

- 可燃混气中加入惰性气体，爆炸极限范围（ ）。

A．变宽

B．变窄

C．不变

D．先变宽再变窄

2．扩散火焰何处温度最高（   ）。

A．中心线处

B．火焰锋面处

C．无穷远处

D．火焰内部

3．根据链锁反应理论，要使已着火系统灭火，必须使（　）。

A．自由基的增长速度小于其销毁速度

B．自由基的销毁速度小于其增长速度

C．改善系统的散热条件

D．升高温度

4．扩散引起的物质流和浓度梯度（   ）。

A．成正比

B．成反比

C．成指数关系

D．相等

5．层流扩散火焰的高度随着燃料气流的速度增大而（  ）。

A．增大

B．减小

C．不变

D．没有关系

6．已知煤油在6min内烧掉的液层高度为37.2mm，煤油的燃烧速度为（  ）。

A．6.2 mm/min

B．10.6 mm/min

C．3.7 mm/min

D．12.5 mm/min

7．热理论中，着火临界条件（   ）。

A．放热曲线与散热曲线相交

B．放热曲线与散热曲线相切于C点

C．放热曲线与散热曲线相切于E点

D．放热曲线与散热曲线相离

8．火焰沿固体表面以指数传播时，火焰是（  ）。

A．垂直向下传播

B．垂直向上传播

C．沿水平传播

D．斜向上传播

9．下列有关燃烧的正确表述是（  ）。

A．燃烧是一种特殊的化合反应

B．可燃物在燃烧反应中作还原剂

C．只要有可燃物、助燃物、点火源，燃烧反应就一定能发生

D．燃烧是一种中和反应

10．下列哪种情况下，可燃物燃烧时烟的生成量较大（  ）

A．环境中氧含量较低

B．可燃物碳氢比值较低

C．空气对流速度较快

D．环境中氧含量较高

11．电火花引燃可燃混气时，电极间距离必须（ ）

A．大于电极熄火距离

B．小于电极熄火距离

C．大于电极危险距离

D．小于电极危险距离

12．液体盛装于圆形立式容器中，当容器直径>1m时，液面吸收火焰的热量主要通过（  ）

A．传导和对流

B．对流和辐射

C．传导和辐射

D．传导、对流和辐射

13．依据热理论，对灭火来讲，降低可燃气浓度（  ）

A．比降低环境温度的作用大

B．比降低环境温度的作用小

C．比改变散热条件的作用小

D．比改变散热条件的作用大

14．下列会使着火感应期变短的情况是（  ）。

A．混合气体发热量大

B．混合气体着火温度高

C．环境温度低

D．活化能高

15．对于气体层流射流火焰，如果供给的是过量空气，其火焰形状是（  ）。

A．封闭伸长形状

B．扇形

C．正锥形

D．正三角形

16．下列哪种因素变化会使液面火焰传播速度加快？（   ）

A．降低液体初温

B．一定范围内减小液层厚度

C．降低液面接受的辐射热

D．降低液体蒸发速度

17．室内火灾发展过中，相对较重的木制家具通常会形成（  ）

A．快速燃烧性火灾，燃烧持续的时间较短

B．快速燃烧性火灾，燃烧持续的时间较长

C．慢速燃烧性火灾，燃烧持续的时间较短

D．慢速燃烧性火灾，燃烧持续的时间较长

18．根据阿累尼乌斯定律，温度对反应速度的影响，集中反映的参数是（  ）。

A．反应速度常数

B．助燃气浓度

C．可燃气浓度

D．反应活化能

19．某可燃液体的闪点为36℃，根据火灾危险性分类其属于（  ）。

A．甲类

B．乙类

C．丙类

D．丁类

20．燃烧过程中最明显的标志是（   ）。

A．火焰

B．放热

C．发烟

D．生成新物质

21．热传导遵循的定律是（  ）。

A．傅立叶定律

B．斯蒂芬-玻尔兹曼定律

C．牛顿冷却定律

D．质量作用定律和傅立叶定律

22．甲烷与空气组成的可燃混气初温从100℃上升到200℃，混气爆炸极限范围（   ）。

A．变宽，爆炸危险性变小

B．变窄，爆炸危险性变大

C．变窄，爆炸危险性变小

D．变宽，爆炸危险性变大

23．下列四种可燃物中自燃点最高的是（   ）。

A．甲烷

B．乙烷

C．丁烷

D．丙烷

24．可燃固体的热分解温度越低，燃点（   ）。

A．越低，火灾危险性越小

B．越低，火灾危险性越大

C．越高，火灾危险性越大

D．越高，火灾危险性越小

25．燃烧与普通氧化反应的区别是（  ）。

A．反应的速度和产生的现象不同

B．反应的速度和生成的物质不同

C．氧化剂和生成的物质不同

D．氧化剂和产生的现象不同

26．根据燃烧速率方程，火灾现场温度分别为以下四个值时，燃烧反应速度最慢的是（   ）。

A．800℃

B．1500℃

C．2000℃

D．3000℃

27．某火柴厂在运输火柴过程中因摩擦着火引发火灾，该着火方式分类属于（  ）。

A．热自燃只有热的作用，没有化学反应的作用

B．化学自燃只有化学反应的作用，没有热的作用

C．点燃

D．强迫着火

28．为防止火焰窜入设备、容器和管道内，可使用的阻火器件是（   ）。

A．单向阀

B．安全阀

C．安全水封

D．爆破片

29．室内火灾发生时，当燃烧速率由可燃物的性质决定时，即为（ ）。

A．通风控制

B．火源控制

C．燃料控制

D．约束界面控制

30．在垂直的围护物中，由于气体对流，促使烟尘和热气流向上流动的效应，称为（ ）。

A．阴燃

B．爆轰

C．物质扩散

D．烟囱效应

二、填空题

1．关于电火花点火的机理有两种，一种是热理论，另一种是           。

2．油罐壁上涂刷银粉，危险品仓库窗户玻璃上涂抹白漆等措施都是防止火灾通过

发生蔓延。

3．层流预混气中正常火焰传播时，火焰前沿中存在着极大的        ，因而存在着强烈的

导热作用。

4．原油或重质石油产品燃烧过程中，由于热波向深层运动，使被加热层中乳化水汽化，

会引起         现象，使火灾变得更加猛烈。

5．高温质点强迫着火的判据是质点表面处的温度梯度等于        。

6．室内火灾发生时，排烟方法有自然排烟和        两种方式。

7．固体材料的熔点、热分解温度越低，燃烧热越        ，越容易被引燃。

8．高聚物的燃烧过程主要分为软化熔融、        和着火燃烧等阶段。

9．环境温度       ，着火感应期越短。

10．风速对液面火源传播速度有较显著影响，顺风条件下，风速越大，火焰传播速度      。

11．佛兰克-卡门涅茨基自燃理论以体系能否获得        为自燃着火的判断准则。

12．当体系着火以后，要使其灭火，必须使系统处于比着火更不利的条件下才能实现，这种现象称为         。

13．可燃混合气体中加入惰性气体，会使爆炸范围         。

14．产生爆轰的关键是初始的        传播能形成压缩扰动。

15．单组份液体，由于在燃烧过程很难形成       ，也就不会发生沸溢。

16．从安全角度来看，防烟分区面积         ，防排烟效果越好。

17．氧指数越小的高聚物，火灾危险性越        。

18．房间越大，轰燃发生前需要的时间越        、温度越高。

19．可燃物中的水和氢燃烧生成的水以      存在时的热值叫做高热值。

20．火焰前沿可以分成两部分：预热区和         。

模拟题库二

一、选择题

1．可燃物燃烧时，活化能越大，燃烧速度（　　）。

A．越快

B．越慢

C．不变

D．先变快再变慢

2．可燃气燃烧时，可燃气、氧浓度越高，燃烧速度（   ）。

A．越慢

B．越快

C．不变

D．呈指数增长

3．可燃物燃烧温度越高，燃烧速度（   ）。

A、越慢

B、越快

C、不变

D．先变快再变慢

4．氧气供给充足，生碳能力（    ）。

A. 越强

B. 越弱

C. 为0

D．没有关系

5．层流扩散火焰的高度随着燃料气流的速度增大而（   ）。

- 增大

- 减小

- 不变

- 没有关系

6．已知煤油在6min内烧掉的液层高度为37.2mm，煤油的燃烧速度为（   ）。

A．6.2 mm/min

B．10.6 mm/min

C．3.7 mm/min

D．12.5 mm/min

7．实验发现，单位时间内、单位面积上流体A扩散造成的物质流与在B中A中（　　）成正比。

A．浓度梯度

B．温度梯度

C．浓度差

D．温度差

8．火焰沿固体表面以指数传播时，火焰是（   ）。

A．垂直向下传播

B．垂直向上传播

C．沿水平传播

D．斜向上传播

9．碳板在纯氧中燃烧时，斯蒂芬流（　　）碳板的燃烧速率。

A．大于

B．小于

C．等于

D．没有关系

10．对流换热系数h（      ）。

A．是固体的特性常数

B．是流体性质、流动参数和表面几何参数的函数

C．与流体性质、流动参数和表面几何参数无关

D．是流体的特性参数

11．木材的燃烧速度与（     ）。

A．密度大小成正比

B．比表面积大小成反比

C．含水量大小成正比

D．暴露在空气中的面积大小成正比

12．与气体爆炸相比，粉尘爆炸（     ）。

A．所需点火能大，爆炸升压速度大

B．所需点火能小，爆炸升压速度小

C．所需点火能大，爆炸升压速度小

D．所需点火能小，爆炸升压速度大

13．下列哪种因素变化会使可燃混合气体最小引燃能变小（     ）。

A．热容增大

B．初温增高

C．导热系数增大

D．活化能增加

14．燃烧反应速度方程可以根据一下哪两个定律导出？（    ）。

A．阿累尼乌斯定律和质量作用定律

B．阿累尼乌斯定律和费克扩散定律

C．傅立叶定律和费克扩散定律

D．质量作用定律和费克扩散定律

15．依据热理论，对灭火来讲，降低可燃气浓度（     ）。

A．比降低环境温度的作用大

B．比降低环境温度的作用小

C．比改变散热条件的作用小

D．比改变散热条件的作用大

16．随着燃料气流速度增大，层流扩散火焰的高度（     ）。

A．增大

B．减小

C．先减小，后趋于定值

D．先增大，后趋于定值

17．属于非接触传热方式的是（      ）。

A．热传导

B．热对流

C．绝热压缩

D．热辐射

18．下列哪种因素变化会使液面火焰传播速度加快？（     ）。

A．降低液体初温

B．一定范围内减小液层厚度

C．降低液面接受的辐射热

D．降低液体蒸发速度

19．发生火灾时，下列哪种因素会使烟囱效应增强？（     ）。

A．高度不同的建筑物，高度降低

B．建筑物的内外温度差降低

C．建筑物的内外密度差增加

D．建筑物内的烟气浓度降低

20．根据链锁反应着火理论，可燃体系能否着火取决于（     ）。

A．热量能否积累

B．自由基能够积累

C．体系能够得到稳态的温度分布

D．电极距离是否大于熄火距离

21．黑体表面沿半球任何方向的辐射密度（　  　）。

A．相同

B．不相同

C．与该方向和法线的夹角的余弦成正比

D．与该方向和法线的夹角的正弦成正比

22．热理论中，着火临界条件（　  　）。

A．放热曲线与散热曲线相交

B．放热曲线与散热曲线相切于C点

C．放热曲线与散热曲线相切于E点

D．放热曲线与散热曲线相离

23．煤粉在下列哪种状态下最容易燃烧（     ）。

A．块状

B．带状

C．悬浮粉状

D．薄片状

24．由谢苗诺夫自燃理论可知，体系的自燃着火温度随其压力的升高而（     ）。

A．升高

B．降低

C．自燃着火温度与压力无关

D．先增大后减小

25．一般有自燃能力的油脂的碘值为（     ）。

A．＜50

B．＜100

C．＜80

D．＞100

26．Φ>0时，链锁反应速度（     ）。

A．线型增加

B．指数增加

C．趋于定值

D．不变

27．可燃混合气体初温越低，混合气体爆炸范围（    ）。

A．越宽，爆炸危险性越大

B．越窄，爆炸危险性越大

C．越宽，爆炸危险性越小

D．越窄，爆炸危险性越小

28．强迫着火的温度要比自燃温度（      ）。

A．高

B．低

C．相同

D．呈线性增长

29．物质的导热系数越大，其最小引燃能（     ）。

A. 越大

B. 越小

C. 无关

D．呈指数增长

30．电火花引燃可燃混气时，电极间距离必须（    ）。

A．大于电极熄火距离

B．小于电极熄火距离

C．等于电极熄火距离

D．任意设定

二、填空题

1．关于电火花点火的机理有两种，一种是电理论，另一种是           。

2．高闪点液体的引燃，可以采用两种方法，一种是灯芯点火，另一种是          。

3． 阻止火焰在设备和管道内扩展，可采用         和阻火器，以切断爆炸传播途径。

4．轰燃的温度判据是顶棚附近的气体温度达到         ℃。

5．室内火灾发生时，排烟方法有机械排烟和           两种方式。

6．固体材料的熔点、热分解温度        ，燃烧热越高，越容易被引燃。

7．依据谢苗诺夫方程，可以得出自燃着火存在浓度极限、         极限和压力极限。

8．可燃物发生燃烧反应的活化能越高，燃烧反应速率越          。

9．按爆炸过程性质的不同，爆炸可以分为         爆炸、物理爆炸和化学爆炸。

10．在其他条件固定的情况下，开口的面积越大，回燃延迟的时间         。

11．防爆泄压装置主要有安全阀和        。

12．高闪点液体的引燃可以采用对液体进行整体加热和          两种方法。

13．顺风条件下，风速越大，甲醇表面火焰传播速度           。

14．室内火灾中最危险的阶段是         。

15．闪点测定方法有开口杯和          两种。

16．火源强度越高，或者点火时间越长，液体的爆炸温度下限         。

17．根据着火三角形，可以得出          、隔绝空气、消除点火源三种防火方法。

18．烟气的危害性主要表现在         、减光性、爆炸性等三个方面。

19．可燃预混火焰，根据传播机理的不同，可分为两种传播方式         与爆轰。

20．混气导热系数增加，火焰传播速度        。

模拟题库三

一、选择题

1．电火花引燃可燃混气时，混气活化能越大，最小引燃能（　 　）。

A. 越大

B. 越小

C. 无关

D．呈指数增长

2．金属火灾属（    ）火灾。

A．A类

B．B类

C．C类

D．D类

3．爆轰区燃烧后气体的压力和密度（    ）。

A．增大

B．减小

C．压力不变，密度变大

D．压力变大，密度减小

4．对于二级反应，层流预混火焰传播速度与压力关系（    ）。

A．随压力增加而增大

B．随压力增加而减小

C．与压力无关

D．与压力指数相关

5．层流火焰传播速度与导温系数及化学反应速度的关系是（    ）。

A．与导温系数及化学反应速度成正比

B．与导温系数及化学反应速度的平方成正比

C．与导温系数及化学反应速度的平方根成正比

D．与导温系数及化学反应速度成反比

6．若所贮物质的临界温度低于环境室温，则气瓶内物质呈（    ）状态存在。

A．压缩气体

B．液化气体

C．不一定

D．常温气体

7．可燃混气中加入惰性气体，爆炸极限范围（     ）。

A．变宽

B．变窄

C．不变

D．指数级增加

8．下列说法正确的是（　 　）。

A．系统所处的初始压力越高，越容易发生分解爆炸

B．系统所处的初始压力越低，越容易发生分解爆炸

C．分解爆炸与系统所处的初始压力无关

D．分解爆炸与系统所处的初始温度无关

9．液体的沸点比其闪点（    ）。

A．高

B．低

C．相同

D．呈指数增长

10．用氩气对甲烷进行惰性保护，氩气含量越大，爆炸下限（    ）。

A．越高

B．越低

C．不变

D．先升高再降低

11．压力升高，爆炸温度上下限（　 　）。

A．升高

B．降低

C．不变

D．先升高再降低

12．实验发现，当可燃气流速增加时，湍流扩散火焰高度（    ）。

A．增加

B．不变

C．降低

D．先增大后减小

13．环境中的氧含量减少时，层流扩散火焰高度会（     ）。

A．增加

B．降低

C．不变

D．先减小后增加

14．层流扩散火焰的高度随着燃料气流的速度增大而（　 　）。

A．增大

B．减小

C．不变

D．先增大后减小

15．单组分油品在进行稳定燃烧时，（     ）。

A．热量只传播到较浅的油层内

B．形成热波向下传递

C．不一定

D．热量会传播到较深的油层内

16．原油热波传播速度一般（     ）。

A．大于原油燃烧线速度

B．小于原油燃烧线速度

C．等于原油燃烧线速度

D．等于原油蒸发速度

17．油品中轻组分越多，热波传播速度（     ）。

A．小于原油燃烧线速度

B．越慢

C．不变

D．越快

18．随着燃烧的进行，液面蒸发组分的沸点越来越高，热波的温度（　 　）。

A．逐渐下降

B．逐渐上升

C．保持不变

D．先下降后上升

19．材料的热惯性越小，其燃烧速度（     ）。

A．不变

B．越小

C．越大

D．无关

20．相同的固体材料，在相同的外界条件下，（    ）火焰传播速度最快。

A．竖直向下的表面（-90）

B．竖直向上的表面（+90）

C．水平的表面

D．斜向上的表面

21．下列哪种物质是最常见的助燃物（    ）。

A．氯气

B．高锰酸钾

C．过氧化钠

D．空气

22．灭火时，关闭可燃气体管道的阀门，属于哪种灭火方法（     ）。

A．窒息法

B．隔离法

C．冷却法

D．抑制法

23．金属镁在下列哪种状态下最容易燃烧（     ）。

A．块状

B．带状

C．悬浮粉状

D．薄片状

24．在相同散热条件下，下列哪种情况下都煤容易自燃（    ）。

A．新开采出来的煤

B．含灰分较多的煤

C．已放置一段时间的煤

D．发热量小的煤

25．碘值小于多少的油脂一般没有自燃能力（    ）。

A．400

B．300

C．200

D．100

26．下列哪种措施可以阻止火焰通过热传导蔓延（   ）。

A．不断冷却被加热的金属构件，并清除与之相邻的可燃物

B．石油化工塔群之间设水幕

C．把热气流导向没有可燃物的方向

D．在油罐壁上涂刷银粉

27．可燃混合气体初温越高，混合气体爆炸范围（    ）。

A．越宽，爆炸危险性越大

B．越窄，爆炸危险性越大

C．越宽，爆炸危险性越小

D．越窄，爆炸危险性越小

28．卤代烷灭火剂的作用机理是（    ）。

A．增加自由基在固相器壁的销毁速度

B．增加自由基在气相中的销毁速度

C．降低系统温度，减慢自由基增长速度

D．降低系统温度，减慢系统放热速度

29．灭火时，用灭火毯捂盖燃烧物，属于（    ）。

A．隔离法

B．窒息法

C．冷却法

D．抑制法

30．烟囱效应产生的原因是（    ）。

A．强迫对流

B．浓度梯度

C．浓度差

D．自然对流

二、填空题

1．层流预混气中正常火焰传播时，火焰前沿中存在着极大的温度梯度，因而存在着强烈的

作用。

2．高闪点液体的引燃，可以采用两种方法，一种是整体加热，另一种是        。

3．可燃预混火焰，根据传播机理的不同，可分为两种传播方式      与正常火焰传播。

4．固体材料的熔点、热分解温度越低，燃烧热越高，越容易被         。

5．依据谢苗诺夫方程，可以得出自燃着火存在浓度极限、温度极限和        极限。

6．高聚物的燃烧过程主要分为       、热分解和着火燃烧等阶段。

7．环境温度越高，着火感应期         。

8．可燃物发生燃烧反应的活化能      ，燃烧反应速率越慢。

9．在其他条件固定的情况下，开口的面积      ，回燃延迟的时间越短。

10．房间越大，轰燃发生前需要的时间越长、温度       。

11．切断爆炸传播途径可以采用        和阻火器。

12．密度较大的木材，燃烧速度        。

13．火源强度越高，或者点火时间      ，液体的爆炸温度下限越低。

14．在现代化建筑中广泛采用风机进行        排烟。

15．刚好维持物质燃烧时的混合气体中最低氧含量的体积分数称为      。

16．根据着火三角形，可以得出       、控制可燃物、消除点火源三种防火方法。

17．烟气的危害性主要表现在        、毒害性、爆炸性等三个方面。

18．混气热容增加，火焰传播速度      。

19．闪点主要取决于        的大小。

20．木材燃烧分为      和无焰燃烧两个阶段。

模拟题库四

一、选择题

1．粉尘爆炸所须起爆能（     ）气体爆炸所须起爆能。

A．大于

B．小于

C．等于

D．无关

2．热理论中，灭火临界条件（     ）。

A．放热曲线与散热曲线相离

B．放热曲线与散热曲线相切于C点

C．放热曲线与散热曲线相切于E点

D．放热曲线与散热曲线相交

3．Φ<0时，链锁反应速度（     ）。

A. 线型增加

B. 指数增加

C. 趋于定值

D .等于0

4．对流换热系数h（ 　　）。

A．是物质的特性常数

B．是流体性质、流动参数和表面几何参数的函数

C．与流体性质、流动参数和表面几何参数无关

D．表示流体和壁面温差为1℃时，单位时间壁面和流体之间的换热量

5．根据链锁反应理论，要使已着火系统灭火，必须（　 　）。

A．改善系统的散热条件

B．降低环境温度

C．增大自由基的销毁速度

D．增大自由基的增长速度

6．关于液体燃烧，下列说法正确的是（　 　）。

A．液池直径大于1.0m时，火焰为湍流状态，燃烧速度随直径增加而减小

B．液池直径大于1.0m时，火焰为层流状态，燃烧速度为常数

C．液池直径大于1.0m时，火焰为湍流状态，燃烧速度随直径增加而增大

D．液池直径大于1.0m时，火焰为湍流状态，燃烧速度为常数

7．下列说法正确的是（　 　）。

A．油罐着火时，将未燃的油品抽到安全地带属于窒息法

B．扑救油罐火灾时，喷洒泡沫灭火属于窒息法

C．油罐着火时，用水冷却罐壁可以加快热波的传播速度

D．密闭起着火建筑物的孔洞属于隔离法

8．降低环境温度使系统灭火时，必须使温度降到（　 　）。

A．着火时的环境温度

B．比着火时的环境温度更低

C．比着火时的环境温度高

D．环境温度以下

9．爆轰区的燃烧特点有，燃烧后燃烧波以（      ）传播。

A．超音速

B．音速

C．低于音速

D．光速

10．关于同系物的闪点，下列说法正确的是：（　 　）。

A．正构体的闪点比异构体高

B．异构体的闪点比正构体高

C．二者相等

D．异构体的沸点比正构体高

11．某工厂铝粉在潮湿闷热的天气发生了自燃，正确的扑救方法是（     ）。

A．用少量水扑救

B．用大量水扑救

C．用泡沫灭火剂扑救

D．用干粉或干砂扑救

12．在扩散火焰的锋面处，气体浓度会达到最大值的是（    ）。

A．氧气

B．可燃气

C．氮气

D．燃烧产物

13．某可燃液体的闪点为35℃，根据火灾危险性分类其属于（    ）。

A．甲类

B．乙类

C．丙类

D．丁类

14．具有下列哪种性质的高聚物燃烧速度快（     ）。

A．热容大的

B．热导率大的

C．热稳定性差的

D．热分解温度高的

15．与气体爆炸相比，粉尘爆炸（     ）。

A．所需点火能大，引爆时间短

B．所需点火能小，引爆时间长

C．所需点火能大，引爆时间长

D．所需点火能小，引爆时间短

16．目前，最为广泛接受的热通量的轰燃判据是地面热通量达到（    ）。

A．20kW/m2

B．40kW/m2

C．60kW/m2

D．100kW/m2

17．燃烧过程中最明显的标志是（    ）。

A．火焰

B．放热

C．发烟

D．生成新物质

18．液体燃烧本质上是（     ）。

A．液体分子与氧气发生的氧化反原反应

B．液体分子与氧气发生的非氧化还原反应

C．液体蒸发后产生的蒸气分子与氧气发生的氧化还原反应

D．液体蒸发后产生的蒸气分子与氧气发生的非氧化还原反应

19．可燃物中的水和氢燃烧时生成的水以气态存在时的热值称为（     ）。

A．质量热值

B．体积热值

C．高热值

D．低热值

20．热传导遵循的定律是（    ）。

A．傅立叶定律

B．斯蒂芬-玻尔兹曼定律

C．牛顿冷却定律

D．质量作用定律和傅立叶定律

21．用惰性气体稀释可燃性混气时，惰性气体的的添加量必须满足下列条件（　 　）。

A．混气中的氧含量必须处在临界氧浓度值以上

B．混气中的氧含量必须处在临界氧浓度值以下

C．混气中的氧含量必须处在爆炸极限以下

D．混气中的氧含量必须处在爆炸极限以上

22．下列有关固体阴燃说法，正确的是（     ）。

A．阴燃时没有火焰，是因为没有可燃气释放

B．阴燃传播速度随外界空气流速增大而增大

C．阴燃的水平传播速度比向上传播速度要快

D．阴燃速度只取决于材料性质，而与外界条件无关。

23．下列物质液体自燃点最高的是（     ）。

A．1-丙醇

B．丙烷

C．丙醛

D．2-丙醇

24．链锁反应的着火条件是（    ）。

A．φ＞0

B．φ＜0

C．φ=0

D．与φ无关

25．关于扩散燃烧时火焰锋面处可燃气和空气扩散速度说法正确的是（    ）。

A．火焰锋面处可燃气和空气的扩散速度相等

B．火焰锋面处可燃气的扩散速度比空气的扩散速度大

C．火焰锋面处可燃气的扩散速度比空气的扩散速度小

D．火焰锋面处可燃气和空气按化学计量比扩散

26．汽油的爆炸温度极限范围为－38～－8℃，则在室温条件 （     ）。

A．汽油的饱和蒸汽与空气的混合物遇火源会爆炸

B．汽油的非饱和蒸汽与空气的混合物遇火源有可能爆炸

C．饱和蒸汽、非饱和蒸汽与空气的混合物遇火源都会爆炸

D．饱和蒸汽、非饱和蒸汽与空气的混合物遇火源都不可能爆炸

27．下列哪种情况下，可燃物燃烧时烟生成量较大（     ）。

A．环境氧含量较高

B．可燃物碳氢比值较高

C．空气对流速度较快

D．燃烧温度较高

28．下列哪种灭火剂的灭火效率最高（      ）。

A．高的热容和高的导热系数

B．低的热容和低的导热系数

C．高的热容和低的导热系数

D．低的热容和高的导热系数

29．外界压力升高，液体的沸点（     ）。

A．升高

B．降低

C．不变

D．指数级增长

30．爆轰波碰到器壁时，压力会（    ）。

A．增加

B．减小

C．不变

D．线性衰减

二、填空题

1．依据谢苗诺夫方程，可以得出自燃着火存在       极限、温度极限和压力极限。

2．高聚物的燃烧过程主要分为软化熔融、热分解和        等阶段。

3．阻止火焰在设备和管道内扩展，可采用       和安全水封，以切断爆炸传播途径。

4．固体材料的熔点、热分解温度越低，燃烧热越高，越容易被         。

5．依据谢苗诺夫方程，可以得出自燃着火存在浓度极限、温度极限和        极限。

6．氧指数越高的高聚物，火灾危险性越        。

7．爆轰波的实质是燃烧产生的压缩扰动形成的        。

8．热对流是热量传递的重要方式之一，它是影响        发展的最主要因素。

9．切断爆炸传播途径可以采用安全水封和        。

10．高闪点液体的引燃可以采用对液体进行灯芯点火和          两种方法。

11．建筑物中设置的排烟窗、排烟井是常见的          排烟形式。

12．层流预混火焰前沿可以分成预热区和        两个区域。

13．火源强度      ，或者点火时间越长，液体的爆炸温度下限越低。

14．根据着火三角形，可以得出控制可燃物、       、隔绝空气三种防火方法。

15．a称为空气消耗系数，当a<1时，空气供应      。

16．燃烧放出的热量，以        、导热传热 、对流传热向未燃物和周围环境传递。

17．分解爆炸的浓度上限为      。

18．扩散火焰中，在火焰锋处，燃烧产物浓度      。

19．粉尘的分散度影响粉尘的火灾危险性，分散度       的尘粒，火灾危险性越大。

20．防火涂料分为           和非膨胀型两类。

模拟题库五

一、选择题

- 可燃混气中加入易燃气体，爆炸极限范围（     ）。

A. 变宽

B. 变窄

C. 不变

D. 先变窄再变宽

2．下列四种可燃物中自燃点最低的是（    ）。

A．甲烷

B．乙烷

C．丙烷

D．丁烷

3．根据链锁反应理论，要使已着火系统着火，必须使（ 　  ）。

A．自由基的增长速度小于其销毁速度

B．自由基的增长速度大于其销毁速度

C．改善系统的散热条件

D．降低温度

4．室内火灾中最危险的阶段是（    ）。

A．初级增长阶段

B．充分发展阶段

C．衰减阶段

D．轰燃阶段

- 湍流扩散火焰的高度随着燃料气流的速度增大而（    ）。

A．增大

B．减小

C．不变

D．没有关系

6．下列物质中可以储存在水中的是（    ）。

A．钠

B．氢化钠

C．硼烷

D．黄磷

7．可燃物中的水和氢燃烧时生成的水以液态存在时的热值称为（    ）。

A．质量热值

B．体积热值

C．高热值

D．低热值

8．热对流导遵循的定律是（    ）。

A．傅立叶定律

B．斯蒂芬-玻尔兹曼定律

C．牛顿冷却定律

D．质量作用定律和傅立叶定律

9．根据热理论，对防止着火来讲，最有效的措施是降低（    ）。

A．氧浓度

B．可燃气浓度

C．环境温度低

D．可燃气压力

10．液面火焰传播速度随液体初温的升高（    ）。

A．增大

B．先增大，到某一值后趋于常数

C．减小

D．先减小，到某一值后趋于常数

11．预防粉尘爆炸，凡安装有除尘设备的车间，设备启动时应（    ）。

A．先开主机，后开动除尘器；停车时先停主机，后停除尘器

B．先开主机，后开动除尘器；停车时先停除尘器，后停主机

C．先开除尘器，后开动主机；停车时先停主机，后停除尘器

D．先开除尘器，后开动主机；停车时先听除尘器，后停主机

12．可以判断物质发生燃烧反应的三个特征是（    ）。

A．化学反应、吸收热量、发出光亮

B．物理反应、放出热量、发出光亮

C．化学反应、放出热量、发出光亮

D．物理反应、吸收热量、发出光亮

13．植物自燃的原因是（   ）。

A．吸附作用放热

B．微生物繁殖产生热量

C．不饱和脂肪酸甘油酯氧化放热

D．黄铁矿的氧化作用放热

14．火灾发生时，相同条件下燃烧，下列产烟量最大的物质是（ 　　）。

A．甲烷

B．乙烷

C．乙烯

D．苯

15．一个可燃体系在环境温度37℃条件下发生自燃，在500℃进行稳定燃烧，则要使体系灭火，应该把环境温度降到（　 　）。

A．400 ℃

B．200℃

C．37℃

D．低于37℃

16．下列遇甲醇会自燃的物质是（　 　）。

A．甘油

B．水

C．过氧化钠

D．乙炔

17．飞机起飞过程中燃油的爆炸温度极限会发生很大变化，以下说法正确的是（　 　）。

A．爆炸温度上限和下限都升高

B．爆炸温度上限和下限都降低

C．爆炸温度上限升高，下限降低

D．爆炸温度上限降低，下限升高

18．下列容易发生阴燃的物质是（　 　）。

A．(-纤维素

B．锯末

C．聚乙烯塑料

D．丁苯橡胶

19．有关可燃混气的最小引燃能的说法中错误的是（　  　）。

A．热容越大，最小引燃能越大

B．初温越高，最小引燃能越大

C．导热系数越大，最小引燃能越大

D．活化能越高，最小引燃能越大

20．在计算理论燃烧温度时，不正确的说法是（   　）。

A．可燃物与空气按化学计量比配比

B．燃烧是完全燃烧

C．燃烧是在等压条件下进行的

D．假设燃烧放出的热量以导热、对流、辐射三种方式向外传递

21．下列有关固体阴燃说法，正确的是（      ）。

A．阴燃时没有火焰，是因为没有可燃气释放

B．阴燃传播速度随外界空气流速增大而增大

C．阴燃的水平传播速度比向上传播速度要快

D．阴燃速度只取决于材料性质，而与外界条件无关。

22．下列有关可燃物自燃点和闪点排序，错误的是（      ）。

A．乙烷的自燃点比乙醇的自燃点高

B．正戊烷的闪点比异戊烷的闪点高

C．乙醛的自燃点比乙醇高

D．正戊醇的自燃点比异戊醇低

23．木材的燃烧速度与（　 　）。

A．密度大小成正比

B．比表面积大小成反比

C．含水量大小成正比

D．暴露在空气中的面积大小成正比

24．下列有关燃烧的正确表述是（     ）。

A．燃烧是一种特殊的化合反应

B．可燃物在燃烧反应中作还原剂

C．只要有可燃物、助燃物、点火源，燃烧反应就一定能发生

D．燃烧是一种中和反应

25．按照控制形式，室内火灾可分为（    ）。

A．燃料控制和通风控制

B．燃料控制和烟气控制

C．烟气控制和通风控制

D．热释放速率控制和产烟浓度控制

26．下列何种情况，会使固体表面火焰传播速度变慢（    ）。

A．可燃固体由垂直状态改变为水平状态

B．材料比表面积增加

C．材料表面获得的辐射的增加

D．环境温度升高

27．能推迟轰燃发生的措施是（    ）。

A．增加室内供氧量

B．增加室内火灾荷载

C．加强排烟

D．选用可燃材料进行装修

28．会使可燃气体的爆炸极限范围变宽的是（     ）。

A．引燃混气的火源能量减小

B．可燃混气的初始压力减小

C．可燃混气的初始温度升高

D．可燃混气中充入惰性气体

29．造成可燃粉尘爆炸危险性增大的因素是（     ）。

A．环境湿度增加

B．环境温度降低

C．粉尘的粒径增大

D．粉尘中含有的可燃挥发分增加

30．轰燃的温度判据是顶棚附近的温度达到（　 　）。

A．800℃

B．700℃

C．500℃

D．600℃

二、填空题

1．按爆炸过程性质的不同，爆炸可以分为核爆炸、物理爆炸和        爆炸。

2．产生爆轰的关键是初始的正常火焰传播能形成       。

3．层流预混气中正常火焰传播时，火焰前沿中存在着极大的        ，因而存在着强烈的

导热作用。

4．爆炸时要求全量泄放的设备应该安装        泄压。

5．自燃点主要取决于      的大小。

6．阴燃与有焰燃烧的区别是        。

7．氧指数越大的高聚物，火灾危险性越        。

8．房间越大，轰燃发生前需要的时间越          、温度越高。

9．对于不饱和烃与空气形成的层流预混火焰，随碳原子数增加，火焰传播速度       。

10．火灾发生时，烟气会从高浓度向低浓度方向转移，这种现象叫做        。

11．φ=0时，链锁反应的产物生成速率随时间呈       。

12．反应级数n<2时，压力增加，层流火焰传播速度       。

13．一般来讲，液层厚度越小，液面火焰传播速度       。

14．烟气的危害性主要表现在        、减光性、毒害性等三个方面。

15．燃烧放出的热量，以        、辐射传热、导热传热 向未燃物和周围环境传递。

16．扩散火焰中，在火焰锋处，可燃气和氧浓度为        。0

17．在可燃液体中掺入互溶的不燃液体，其闪点随着不燃液体含量增加而      。

18．粉尘的分散度影响粉尘的火灾危险性，分散度越大的尘粒，火灾危险性      。

19．阻燃剂从工艺上分为          和添加型阻燃剂两大类。

20．可燃物的着火方式一般分为        和点燃两种。

模拟题库六

一、选择题

1．扩散火焰何处温度最高（    ）。

A. 中心线处

B. 火焰锋面处

C. 无穷远处

D. 火焰内部

2．已知煤油在6min内烧掉的液层高度为37.2mm，煤油的燃烧速度为（     ）。

A．6.2 mm/min

B．10.6 mm/min

C．3.7 mm/min

D．12.5 mm/min

3．热理论中，着火临界条件（     ）。

A．放热曲线与散热曲线相交

B．放热曲线与散热曲线相切于C点

C．放热曲线与散热曲线相切于E点

D．放热曲线与散热曲线相离

4．属于非接触传热方式的是（     ）。

A．热传导

B．热对流

C．绝热压缩

D．热辐射

5．燃烧反应速度方程可以根据一下哪两个定律导出（    ）。

A．阿累尼乌斯定律和质量作用定律

B．阿累尼乌斯定律和费克扩散定律

C．傅立叶定律和费克扩散定律

D．质量作用定律和费克扩散定律

6．下列哪种因素变化会使可燃混合气体最小引燃能变小（    ）。

A．热容增大

B．初温增高

C．导热系数增大

D．活化能增加

7．下列哪种物质是最常见的助燃物（    ）。

A．氯气

B．高锰酸钾

C．过氧化钠

D．空气

8．可燃气体燃烧时形成的火焰由哪几部分构成（     ）。

A．内焰、外焰和焰心

B．内焰和外焰

C．内焰和焰心

D．外焰和焰心

9．沸溢发生之前，火焰会（    ）。

A．变红

B．变白

C．变黑

D．变灰

10．一般认为火灾衰减阶段室内平均温度降到其峰值的（    ）。

A．50%

B．60%

C．70%

D．80%

11．紊流预混火焰比层流预混火焰（    ）。

A．发光区清晰

B．短

C．噪声小

D．薄

12．阴燃传播时，下列哪个区域温度最高（    ）。

A．原始材料区

B．热解碳化区

C．灼热燃烧区

D．残余灰/炭区

13．粉尘的粒度越小，其发生爆炸时下列哪个参数会越小（    ）。

A．最小点火能

B．爆炸上限

C．最大爆炸压力

D．爆炸升压速度

14．室内火灾充分发展阶段的特征是（    ）。

A．燃烧面积较小

B．室内温度较低

C．所有可燃物表面都会着火

D．人员一般可以安全撤离

15．下列哪种措施可以阻止火焰通过热传导蔓延（    ）。

A．不断冷却被加热的金属构件，并清除与之相邻的可燃物

B．把热气流导向没有可燃物的方向

C．在油罐壁上涂刷银粉

D．石油化工塔群之间设水幕

16．金属镁在下列哪种状态下最容易燃烧（    ）。

A．块状

B．带状

C．悬浮粉状

D．薄片状

17．卤代烷灭火剂的作用机理是（    ）。

A．增加自由基在固相器壁的销毁速度

B．增加自由基在气相中的销毁速度

C．降低系统温度，减慢自由基增长速度

D．降低系统温度，减慢系统放热速度

18．可燃混合气体初温越高，混合气体爆炸范围（    ）。

A．越宽，爆炸危险性越大

B．越窄，爆炸危险性越大

C．越宽，爆炸危险性越小

D．越窄，爆炸危险性越小

19．烟囱效应产生的原因是（    ）。

A．自然对流

B．强迫对流

C．浓度差

D．浓度梯度

20．某可燃液体的闪点为26℃，根据火灾危险性分类其属于（    ）。

A．甲类

B．乙类

C．丙类

D．丁类

21．气体层流射流的火焰形状（    ）。

A．呈封闭伸长形状

B．与其供给的空气量有关

C．与其供给的空气量无关

D．呈扇形

22．木炭和焦炭的燃烧反应属于（    ）。

A．蒸发燃烧

B．表面燃烧

C．分解燃烧

D．熏烟燃烧

23．谢苗诺夫自燃理论模型假设容器中混合气体各点的（    ）。

A．温度不同、浓度相同

B．温度、浓度都相同

C．温度相同、浓度不同

D．温度、浓度都不同

24．燃烧过程中最明显的标志是（    ）。

A．火焰

B．放热

C．发烟

D．生成新物质

25．弗兰克-卡门涅茨基自燃理论模型假设物质体系内部温度呈（     ）。

A．不均匀分布

B．均匀分布

C．稳态分布

D．非稳态分布

26．热值是燃烧放热的一种表示形式，在研究火灾燃烧时，常用（     ）。

A．质量热值

B．体积热值

C．高热值

D．低热值

27．热辐射遵循的定律是（    ）。

A．傅立叶定律

B．斯蒂芬-玻尔兹曼定律

C．牛顿冷却定律

D．质量作用定律和傅立叶定律

28．下列物质中，与乙炔混合后立即发生反应而自燃着火的物质是（    ）。

A．甲烷

B．乙烷

C．氯气

D．氮气

29．轰燃发生之前火场可能出现烟气层的（    ）。

A．上升和房间温度的突升

B．下降和房间温度的下降

C．下降和房间温度的突升

D．上升和房间温度的下降

30．某工厂铝粉在潮湿闷热的天气发生了自燃，正确的扑救方法是（    ）。

A．用少量水扑救

B．用大量水扑救

C．用泡沫灭火剂扑救

D．用干粉或干砂扑救

二、填空题

1．按爆炸过程性质的不同，爆炸可以分为核爆炸、        爆炸和化学爆炸。

2．风速对液面火源传播速度有较显著影响，顺风条件下，风速      ，火焰传播速度快。

3．从安全角度来看，防烟分区面积越小，防排烟效果      。

4．高温质点强迫着火的判据是质点表面处的         等于0。

5．为形成初始火焰中心，电极放电能量必须有一最小极值，这个最小放电能量称为

能量。

6．层流预混火焰前沿可以分成反应区和        两个区域。

7．可燃物中的水和氢燃烧生成的水以      存在时的热值叫做低热值。

8．       是热量传递的重要方式之一，它是影响初期火灾发展的最主要因素。

9．可燃物发生燃烧反应的活化能越高，燃烧反应速率越          。

10．预防粉尘爆炸的最实用、最有效的措施是        。

11．密度        的木材，燃烧速度较慢。

12．闪点测定方法有闭口杯和        两种。

13．一般来讲，液层厚度      ，液面火焰传播速度越快。

14．a称为空气消耗系数，当a>1时，空气        。

15．燃烧放出的热量，以        、辐射传热、对流传热向未燃物和周围环境传递。

16．闪燃发生的原因是可燃液体的蒸发速度        燃烧速度。

17．木材燃烧分为有焰燃烧和       两个阶段。

18．阻燃剂从工艺上分为      和反应型阻燃剂两大类。

19．防火涂料分为           和膨胀型两类。

20．可燃物的着火方式一般分为        和自燃两种。